Правила допуска к реализации пиротехнических изделий

Порядок допуска к реализации и реализация ПИ бытового назначения в розничной торговле

Изделия должны поставляться потребителю в заводской упаковке (таре), на которой указываются наименование или знак обращения на рынке изделия, номер партии, дата изготовления, наименование или условный индекс организации-изготовителя, количество изделий, срок годности (гарантийный срок), масса, класс опасности. В упаковку (тару) должен быть вложен инструктивный материал, содержащий сведения об условиях его эксплуатации, способах безопасной подготовки к работе, его утилизации. В материале указываются также гарантийный срок хранения (срок годности), сведения об опасности изделия, реквизиты организации-производителя, сведения о подтверждении соответствия требованиям Технического регламента о безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий 
При проведении мероприятий с массовым сосредоточением людей (религиозных мероприятий, вечеров отдыха, дискотек, новогодних, спортивных, концертных, театральных и других представлений) в зданиях, сооружениях и помещениях в целях обеспечения безопасности людей при пожаре запрещается: 
устраивать мероприятия при закрытых на замок (запор) открывающихся решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; 
выполнять пожароопасные работы в пределах противопожарного отсека, в котором проводится мероприятие; 
уменьшать нормативную ширину проходов между рядами кресел, стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья; 
превышать допустимую норму вместимости помещений (максимально допустимое количество людей в помещении должно обеспечивать их эвакуацию из помещения при существующих размерах путей эвакуации и количестве эвакуационных выходов за необходимое время эвакуации). 
При необходимости проведения мероприятий, сопровождающихся специальными огневыми эффектами, связанными с применением пиротехнических изделий и источников открытого огня, которые могут привести к пожару, должны быть разработаны и осуществлены меры по предупреждению пожаров. На проведение указанных мероприятий должен выдаваться наряд-допуск, утвержденный руководителем организации. 
Розничная торговля ПИ бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 
К помещениям, в которых осуществляется реализация ПИ, должны предъявляться следующие требования: 
помещение должно быть оборудовано автоматической системой пожаротушения, первичными средствами пожаротушения; 
помещение должно быть оборудовано автоматической системой дымоудаления или фрамугой в оконном проеме, открывающейся вручную; 
помещение должно иметь не менее двух эвакуационных выходов, на путях эвакуации должны использоваться негорючие материалы; 
пути эвакуации должны быть оборудованы указателями направления эвакуации людей при пожаре, в том числе люминесцентными; 
помещение обеспечивается системой адресной пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании на пульт дежурного и службы «112»; 
помещение оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией; 
прибытие пожарного расчета к помещению должно быть не более 10 мин с момента срабатывания сигнала.